## Slide 1: Kalite Araçları
Ders- 5

## Slide 2: Kalite Araçları
Kalite araçları Toplam Kalite Yönetiminde mal ve hizmet üretimi sırasında ortaya çıkan hataların elemine edilmesi için gerekli olan enformasyonu sağlama, çözüme başlama noktasını belirleme ve çözümden sonra olası iyileştirmeleri görebilmek için kullanılan istatistiksel yöntemlerdir.

## Slide 3: Kalite Araçları
Kalite araçları genellikle;
  Üretim sürecini tanımlamada
  Mevcut problemlerin tespitinde
  Çözüme kavuşturulması gereken problemlerin önceliklendirilmesinde
  Elde edilen iyileştirmelerin ne kadar olduğunun tespitinde kullanılır.

## Slide 4: Kalite Araçları
Kalite araçlarını kullanabilmeniz için üretime ilişkin (mal veya hizmet) her türlü veriye ulaşabiliyor ve amaca uygun düzenlenebiliyor olmak gerekir. Aksi takdirde kalite araçlarından yararlanmak çok zordur.

## Slide 5: Kalite Araçları
Araç ve Teknikler | Uygulamalar
PUKÖ Döngüsü | Her aşamada sürekli bir iyileştirme sağlamak
Yakınlık Diyagramı | Pek çok fikir, konu ve faaliyet içinden temel olanları bulmak
İlişkilendirme Diyagramı | Belirli bir konu hakkında çok sayıda fikirleri veya görüşleri gruplara toplamak
Ağaç Diyagramı | Bir konu ve onun elemanları arasındaki ilişkiyi göstermek için kullanılır
Nominal Grup Tekniği | Bir kalite iyileştirme projesinde problem seçmek için kullanılır
Ok Diyagramı | Program değerlendirme ve gözden geçirme tekniğidir
Matris Diyagramı | Problemin iki boyutu arasındaki ilişkiyi gösterir
Poke-Yoke (Hatadan Sakınma) Analizi | Hataların tekrarını ve özürlü ürünün oluşmasını önlemeyi amaçlayan ve süreci sürekli iyileştiren sistemleri kurmak

## Slide 6: Kalite Araçları
Araç ve Teknikler | Uygulamalar
Kıyaslama | Kalite iyileştirme fırsatını tanımlamak amacıyla, bir süreci tanınmış lider kuruluşların süreçleri ile kıyaslamak
Akış Şeması | Mevcut süreçten yeni bir süreç tasarlamak amacıyla yapılır
FMEA (Hata Modu Etki Analizi) | Riskleri tahmin ederek hataları önlemeye yönelik güçlü bir analiz tekniğidir
Kalite Fonksiyon Yayılımı | Ürün ve hizmetlerin planlamasına ilişkin bir tasarım süreci veya metodolojisidir

## Slide 7: Toplam Kalite Yönetiminin Eski 7 Aracı
Süreç Akış Diyagramı
Çetele Diyagramı
Dağılım (Serpme) Diyagramı
Histogram
Sebep-Sonuç Diyagramı
Pareto Diyagramı
Kontrol Kartları

## Slide 8: Süreç akış diyagramı

## Slide 9: Süreç akış diyagramı

## Slide 10: Çetele diyagramı
Hasta Hizmetlerinde Kalitesizlik Halleri |  |  |  | 
Sıra No | Hata Kaynağı | Hata Türleri | Çetele | Hata Adedi
1 | Danışma Hizmetleri | İsteksiz Muamele | xxxxxx | 60
2 | Danışma Hizmetleri | Hastayı Yanlış Yönlendirme | xxxx | 40
3 | Çağrı Merkezi | Uzun Telefon Görüşmesi | xxxxx | 50
4 | Çağrı Merkezi | Gelen Çağrılara Geç Cevap Verme | xxxxxxxx | 80
5 | Hasta Kabul | Provizyon Alma Süresinin Uzaması | xxxxxxxxx | 90
6 | Hasta Kabul | Kayıt Bankolarında Uzun Sıra Oluşumu | xx | 20
X gerçekleşen her 10 vakayı ifade eder. |  |  |  | 
Çetele diyagramları tablo şeklinde hazırlanan basit veri sunma araçlarıdır ve bir sürecin geliştirilmesinde olasılıkları elemede yardımcı olma potansiyeline sahiptir.

## Slide 11: Dağılım (serpme) diyagramı

## Slide 12: Histogram
Süreç içerisindeki değişim miktarını göstermek ve değer verilerden normal bir çan eğrisi oluşmamışsa süreçle ilgili problemi tanımlama açısından önemlidir.

## Slide 13: Sebep-sonuç diyagramı
Beyin fırtınası sonrası ortaya atılan problemlerin belli konu başlıkları altında toplanarak problemlerin temel faktörlerine erişmeye yönelik sistematik bakış sunar.

## Slide 14: Pareto
Hastaların taburculuk sürelerinin uzaması |  | 
Hata Türü | Frekans | Kümülatif Toplam %
Eksik Epikriz | 12 | %43
Otomasyonun Donması | 8 | %71
Dokümanların Kaybedilmesi | 6 | %93
Evrakların Geç Tespiti | 2 | %100

## Slide 15: Kontrol Kartları
Günler | Devamsızlık | Toplam
Pazartesi | IIII IIII IIII IIII IIII II | 22
Salı | IIII II | 6
Çarşamba | III | 3
Perşembe | IIII | 4
Cuma | IIII IIII IIII IIII II | 18
Bir hastanede çalışanlarının izin almaksızın yaptıkları devamsızlığın azaltılmasına yönelik kontrol tablosu oluşturulmuştur.
Devamsızlığın alt ve üst kontrol limitleri içerisinde olup olmadığını belirlemek önemlidir.
Eğer alt ve üst limitleri içerisinde olmayan hataların zaman boyutunda tespit edilip mercek altına alınmasını sağlamaktadır.
SPSS aracılığı ile sürecin alt ve üst kontrol limitlerini belirlemek mümkündür.

## Slide 16: Kontrol Kartları

## Slide 17: Toplam Kalite Yönetiminin Yeni 7 Aracı
İlişki Diyagramı
Yakınlık Diyagramı
Ağaç Diyagramı
Matris ve Matris Veri Analiz Diyagramı
Süreç Karar Programı
Ok Diyagramı

## Slide 18: İlişki diyagramı
Belli bir konu ile ilgili olarak belirlenen çok sayıda fikir, düşünce ve konuyu aralarındaki ilişkileriler bazında grafiksel olarak gösterimini içerir.
Üretim sürecine ilişkin çok sebep-sonuç ilişkileri ortaya koyarak üretim hatalarını tespitinde güçlü bir analitik görüş sağlar.
Sebep-Sonuç diyagramına benzer; ancak ilişki diyagramı üretim sürecinin işleyişine uygun şekilde oluşturulur.

## Slide 19: Yakınlık diyagramı
Etkin ve adil olmayan yöneticiler
Adam kayırma
Takdir eksikliği
Düşük ücret
Birlikte çalışanların anlaşmazlığı
Sonu gelmeyen kusur bulma
Yönetime katılımı engellenen çalışanlar
Biz-onlar rekabetinin varlığı
Risk almanın cezalandırılması
Bazılarının işini yapmaması
Görüşlerimize ilgi gösterilmiyor
Zayıf rol model olma
Sebep-sonuç diyagramı ile ilişki diyagramının birleşimi sonucu ortaya çıkar.

## Slide 20: Ağaç diyagramı
Bir sonuca ulaştıracak tüm yolları şematik olarak gösteren bir araçtır. Böylece iyi tanımlanmış ve uygulanabilir bir eylem planı hazırlamayı mümkün kılar. İzlenecek stratejilerin sistematik ve mantıksal olarak gelişmesine imkan sağlar.
Genel amaçların özel uygulama detayına indirgenmesi gerektiğinde elverişlidir.

## Slide 21
Matris ve matris veri analizi, iç içe geçmiş karmaşık faktörler bulunduran üretim süreçlerinin analizinde, büyük miktarda veri içeren uygunsuzlukların sebeplerinin analizinde, pazar analizi sonuçları ile gösterilen istenen kalite seviyelerinin algılanmasına kullanılır.

## Slide 22: Süreç karar program tablosu
Yöneylem araştırmalarında kullanılan süreç karar programının uygulanmasıdır.
İstenilen çıktıya ulaşmayı etkileyen faktörlerin ortaya çıkardığı tahmin edilen farklı çözüm alternatiflerinin tercih edilmesinde kullanılışlı bir kalite aracıdır.
Tahmin etme işlemi belirli notasyonlar doğrultusunda matematiksel hesaplamaları gerekli kılar.

## Slide 23: Süreç karar program tablosu
Bir Reklam Şirketi üç farklı medyada, televizyon, radyo ve dergi, reklam kampanyası planlamak istemektedir. Reklam programının amacı, mümkün olan en fazla sayıdaki potansiyel müşteriye ulaşmaktır ve reklam vermek isteyen bir şirket çeşitli şartlarda 800. 000 tl’den fazla harcama yapamamak istemektedir. Pazar araştırmasının sonuçları ise aşağıda verilmiştir:
 | Televizyon |  | Radyo | Dergi | Çözüm
 | Gündüz | Prime Time |  |  | 
Bir reklamın birim maliyeti | 30.000 | 80.000 | 25.000 | 10.000 | A
Her birimin ulaştığı potansiyel müşteri sayısı | 350.000 | 650.000 | 400.000 | 200.000 | B
A ve B olmak üzere farklı medya kombinasyonlarından oluşan bu çözüm önerileri rasyonel karar vermede kullanılacaktır.

## Slide 24: Ok diyagramı
Ok diyagramları belli bir üretim süreci içerisinde birbiriyle koordineli gitmek zorunda olan faaliyetlerin planlaması ve düzenlenmesinde kullanılır.
Bir planı uygulamaya almak için gerekli olan işler arasındaki ilişkiyi gösteren bir ok ağı ve bağlantı noktalarından oluşur.
Özellikle zaman ve bütçe kısıtlarına bağlı kalarak program veya projelerin başarılı bitirilmesi açısından önem taşır.